## Slide 1: SMART WATER
Tecnologias IoT para automação de processos

## Slide 2: O que é?
Protótipo para monitoramento do consumo de água
INÍCIO
Distribuição de água potável por parte das companhias
Consumidores utilizam a água disponibilizada
Hidrômetro marca a quantidade consumida
Indivíduo responsável visita as residências, para coletar os dados dos hidrômetros
FIM
Notes: Projeto de TCC, que buscou automatizar a leitura de hidrômetros, por conta de um problema pessoal.
Desta forma, foi desenvolvido o protótipo que realiza a medição de água e envia a informação adiante.

## Slide 3: Protótipo
Notes: Esquema elétrico do protótipo

## Slide 4
Demonstração

## Slide 5: Arquitetura

## Slide 6: NodeMCU
“Arduino com Wi-Fi”
Programar em até 4 linguagens
  C
  BASIC
  Lua
  Micropython
Saídas 3.3V
6
Notes: Explicar o que é um Arduino (placa que permite a utilização de sensores e atuadores para a programação)
Existe a possibilidade de programar nele em até 4 linguagens diferentes.
C -> “Plug and play”
BASIC -> Menos recomendado
Lua e Micropython -> É necessário instalar firmware sobre o módulo, para depois utilizar a ferramenta ESPlorer, que permite a programação nessas linguagens
Tem apenas saídas 3.3V, algo não muito ideal para quem for trabalhar com muitos sensores, pois em geral, eles trabalham com 5 V na média

## Slide 7: Sensor de fluxo
Notes: Fluxo de água incide sobre o sensor, onde é realizado a rotação da parte móvel e quando o ímã “encosta” com o circuito de efeito Hall, gera-se um pulso digital (geralmente configura-se uma interrupção), pois é algo “inesperado”.
Através da quantidade de pulsos, estima-se um valor de quanto de fluido passou por ele.

## Slide 8: Sensor de pressão
Notes: Utilização de diafragma, onde ele se expande, gerando sinais analógicos para o módulo principal.

## Slide 9: Sigfox (1/3)
Low Power Wide Area Network (LPWAN)
Princípios tecnológicos
  Acesso aleatório ao canal
  Recepção cooperativa
  Mensagens pequenas
Uplinks e Downlinks
Notes: Empresa que desenvolve redes sem fio
Explicar sobre o funcionamento de LPWAN (baixa frequência, longo alcance)
Acesso aleatório ao canal -> Qualidade, envio de réplicas
Recepção cooperativa -> Dispositivo não fica vinculado a uma estação base
Mensagem pequena -> Autonomia de bateria e custo dos dispositivos

## Slide 10: Sigfox (2/3)
Notes: Camadas da rede Sigfox
Network Equipments -> Dispositivos e estações base
Support Systems -> Armazenamento e gerenciamento das informações recebidas pelas estações base

## Slide 11: Sigfox (3/3)
Notes: Área de cobertura da rede em Blumenau

## Slide 12: Comunicação Sigfox
Comandos AT
Comunicação serial
Testar comunicação
(AT)
INÍCIO
FIM
Reiniciar o canal
(AT$RC)
Enviar a mensagem
(AT$SF)
Precisa reconfigurar o canal de comunicação
(AT$GI?)
Sim
Não
Notes: Comandos utilizados para realizar a comunicação através da rede Sigfox
Utilização de comandos AT – Em alto nível, pode-se imaginar como um terminal, onde os comandos são enviados, executados, e retorna-se o resultado deles.

## Slide 13: Alternativas ao Sigfox
 | LoRaWAN
Proprietário | LoRa Alliance/Semtech
Cobertura geográfica | Precisa de gateway que pode ser adquirido por usuário ou propriedade de fornecedores de serviço
Alcance | 2 – 5 km (cidade) 15 km (campo aberto)
Número máx. de nós | Depende da configuração da rede, pode chegar a 4 milhões de dispositivos por nó
Tamanho máx. payload | 222 bytes
Frequência | 433, 863-870 MHz (Europa) ISM
Baudrate | 0.3 – 50 kbps
Topologia | Estrela
Notes: Alcance menor do que o Sigfox, em compensação, pode transmitir uma quantidade maior de dados, em uma taxa de transmissão maior

## Slide 14: Alternativas ao Sigfox
 | NB-IoT
Proprietário | ZigBee Alliance
Cobertura geográfica | Integração com WiFi e GSM. Basta existir cobertura destas redes.
Alcance | 10 – 15 m
Número máx. de nós | Máximo de 65535 mas depende do tipo de rede definido
Tamanho máx. payload | Máximo de 104 bytes
Frequência | 868 MHz (Europa) ISM
Baudrate | 20 – 250 kbps
Topologia | Estrela, árvore, mesh
Notes: Alcance muito menor, mas compensa por permitir outras topologias de rede (árvore e mesh), que permitem que dispositivos comuniquem entre si, pois agem como roteadores

## Slide 15: Discussões e Conclusões
NodeMCU, Sigfox, JWT, ...
Automação de processos manuais
  Leitura de hidrômetros
  Sistema de irrigação de hortas
  Lista de chamada
  Semáforos inteligentes
Notes: Novamente, apresentar as tecnologias que foram utilizadas
Imaginar processos manuais que podem ser resolvidos com o auxílio de protótipos que consigam realizar o mesmo processo, de modo a tornar a vida das pessoas mais cômoda

## Slide 16
Obrigado!
Matheus Eduardo Hoeltgebaum Pereira
pereiramateduardo@gmail.com